Садковое выращивание форели успешно осуществляется в озерах и водохранилищах при оптимальных температурах воды и благоприятном режиме. Так как радужная форель и ее аналоги хорошо растут при невысоких температурах воды, использование садковой схемы форелевых хозяйств особенно перспективно в регионах с холодным климатом, начиная с первой рыбоводной зоны и севернее. Развитию форелеводства благоприятствует здесь огромное количество озер, условия среды во многих из которых соответствуют экологии радужной форели. Наиболее предпочтительны для устройства садкового хозяйства водоемы олиготрофного типа. В 2002 г. в Карелии действовало 17 садковых хозяйств, в которых было выращено 2,4 тыс. т радужной форели.

Наиболее благоприятные условия для садкового содержания рыбы создаются в проточных водоемах, где в садки приносится много кормовых организмов и быстро удаляются продукты метаболизма рыб.

В проточных водоемах плотность посадки рыбы в садках может быть выше, чем в непроточных. В непроточных водоемах существуют внутренние течения, связанные с турбулентным перемещением воды, разностью температуры разных слоев воды и другими причинами. Они обеспечивают в садках смену воды четыре раза в течение часа. Улучшает режим среды в садках и ветровое перемешивание воды.

Садки устанавливают в местах с наибольшими глубинами, чтобы отходы погружались на дно, откуда в результате возникшей стратификации вод они не могут выноситься в верхние слои водоема.

Садки устанавливают в водоемах с чистой водой. В загрязненной воде, к которой особенно чувствительна молодь рыб, взвеси затрудняют дыхание, вызывают снижение активности питания и роста, могут быть причиной загрязненность, окисляемость, содержание диоксида углерода, нитритов, нитратов, аммонийных соединений, сульфатов, хлоридов, а также удобство подъезда, возможность электроснабжения, наличие площадей для береговых сооружений.

Грунты в местах установки садков должны быть плотными, лучше песчано-каменистыми. Проточность должна составлять 0,1–0,5 м/с. Важным условием для выбора расположения садкового хозяйства является качество воды в различное время года. Решающее значение имеет поступление таких веществ, как азот и фосфор, значительно влияющих на эвтрофирование водоема, а также содержание в воде кислорода. Предельный уровень содержания в воде кислорода для карпа должен быть не менее 5,5 мг/л, для форели – 7 мг/л. Водоемы должны отличаться хорошим перемещением вод или максимально глубоким эпилимнионом.

При выборе водоема учитывают следующие моменты:

1. Водоем или его часть полностью утилизируют остатки корма и экскременты, поступающие в воду. Следовательно, необходимо учитывать связь между размером и состоянием водоема, величиной рыбной продукции и площадью садков. С целью избежания органического загрязнения для размещения садков используют только одну тысячную часть площади водоема.

2. Водоем, в котором размещается садковое хозяйство, по физико-химическим и биологическим свойствам оптимально удовлетворяет физиологические потребности рыбы. Это особенно важно, если учесть, что в садках температурный и кислородный режимы практически не отличаются от режима водоема, в котором размещены садки (при правильном ведении хозяйства).

3. Температура воды не должна превышать 20oС (водоемы, в которых температура воды в течение продолжительного времени удерживается в пределах 20–25oС, непригодны для выращивания форели в садках).

4. Содержание растворенного кислорода утром должно быть выше 6 мг/л. При более низких концентрациях кислорода ухудшается поедаемость корма и снижается темп роста. Потребность форели в кислороде и кислородный баланс находятся в тесной связи с темпера- турой воды.

5. Активная реакция среды рН должна быть менее 8. Следует избегать водоемов с сильным цветением воды, которое вызывает снижение содержания кислорода и повышает рН среды до 9 и более. Следствием этого наряду с другими нарушениями жизнедеятельности рыб являются ожоги жабр. Форель особенно чувствительна к щелочной среде.

6. Отсутствует загрязнение водоема ядовитыми веществами промышленных и бытовых предприятий, гербицидами и другими ядохимикатами, применяемыми в сельском и лесном хозяйстве.

7. Глубина воды в месте установки садков должна быть 3–5 м. Между дном садка и дном водоема допустимо минимальное расстояние 1 м.

8. Рекомендуется устанавливать садки вдали от берегов водоема и зарослей подводной и надводной растительности (не ближе 50 м от берега), где обычно концентрируются промежуточные хозяева ряда паразитов, свободноживущие стадии, а также кладки яиц. Желательно размещать садки на участках водоемов с проточностью на расстоянии 1–2 м от дна. При установке садков за литоралью в нескольких метрах над дном водоема не наблюдается сильного поражения форели паразитами (аргулюсами, ихтиофтириусами, диплостомами и др.). В прибрежной зоне наблюдаются сильные инвазии паразитами – аргулюсом и моногенетическим сосальщиком.

Не следует размещать садковые комплексы в водоемах, где у ту- водных рыб наблюдается массовое поражение паразитами. При выборе водоема обязателен ихтиопатологический контроль. Необходимо следить за санитарным состоянием садков, не допускать сильного их заиления и обрастания.

9. Скорость течения воды в местах установки садков должна быть около 0,5 м/с. При более высокой проточности увеличивается расход мускульной энергии, поэтому возрастают кормовые затраты на единицу прироста форели.

10. Требуется установить тщательный контроль за условиями содержания и кормления, своевременно принимать меры, необходимые для улучшения условий выращивания. Для кормления форели следует использовать полноценные доброкачественные корма. Необходимо исключить травмирование рыбы при проведении рыбоводных процессов (контрольном взвешивании, пересадке, сортировке и т. п.).

В садковых сооружениях следует по возможности исключить неблагоприятные факторы, в первую очередь снижение кислорода вследствие цветения и разложения фитопланктона, обрастание садков и нарушение водообмена, кратковременное повышение температуры воды и другие факторы, используя аэрационные установки. Можно применять технические средства для подъема холодной воды из глубинных слоев в летние месяцы для снижения температуры воды и потерь форели. Одновременно следует обогащать воду кислородом с помощью специальных аэрационных установок. Потребность в холодной глубинной воде на 100 т форели составляет 11 000 м3/ч, затраты электроэнергии – 3,6 кВт. При высокой температуре воды или безветрии подачу воды в садки нужно производить постоянно.

При выборе места для садкового сооружения следует учитывать удобства подъезда, наличие площадки для размещения подсобных и бытовых помещений, технического оборудования, проведения рыбоводных операций.

Один из существенных недостатков садковых хозяйств – малая управляемость. Кроме того, садковые хозяйства являются источниками значительного органического загрязнения водоемов. Это позволяет выращивать в них ограниченное количество рыбы в пересчете на 1 га площади водоема. Мощность садкового хозяйства лимитируется поступлением в водоем больших количеств органических веществ в виде продуктов обмена рыб и остатков кормов. При больших объемах производства возникает опасность загрязнения и эвтрофирования водохранилища. Поэтому при организации садковых хозяйств необходимо рассчитывать объем органического сброса с учетом того, чтобы он не превышал способности водоема к самоочищению.

Типы садков. Садки, используемые для выращивания рыбы, разделяются на две основные группы: пресноводные и морские.

Садки, используемые для выращивания рыбы во внутренних водоемах, в основном форели, подразделяются на следующие типы: стационарные, плавающие и плавающие садки на понтонах.

Каждый из перечисленных типов садков различается по конструктивным особенностям, а также по возможным масштабам применения.

Стационарные садки (рис. 21) используются в водоемах со стабильным в течение всего года уровнем воды. Они устанавливаются на сваях. Эксплуатируются как в летний, так и в зимний период, когда во- доем покрывается льдом. Для удобства обслуживания вдоль садков сооружаются мостки. По мосткам осуществляются доставка кормов и транспортировка рыбы. С них выполняются все операции по обслуживанию садков. Стационарные садки размещаются в виде линии как перпендикулярно к берегу, так и вдоль него. Длина садковой линии и ее конфигурация обусловливаются особенностями водоема (ширина мелководной зоны, извилистость берегов и т. п.). Дальность выдвижения линии в водоем регулируется глубинами, которые определяют возможность использования свай. Это обстоятельство, а также зависимость от стабильности уровня воды сужают возможности для приме- нения стационарных садков.

Стационарные садки на железобетонных сваях, связанные с берегом, облегчают обслуживание и возможность применения самоходных транспортных средств и средств механизации, но не подходят для водоемов с переменным водным режимом.

К недостаткам применения стационарных садков можно отнести следующие:

1. Материал садков быстро изнашивается вследствие гниения. 2. Высокие затраты труда при монтаже и ремонте (замена свай и др.).

3. Незначительные глубины, требуемые для свайного основания садков, не обеспечивают оптимального водообмена. Дель (сети) повреждается крысами, ручейниками. Гниение органики под сетью вызывает дефицит растворенного в воде кислорода.

4. Садковые сооружения нельзя перемещать на другое место с наиболее благоприятным гидрологическим режимом.

5. Высота падения корма небольшая, что способствует большей его потере.

6. Возникают различные массовые заболевания, так как прибрежная зона является постоянным местом обитания различных паразитов и их переносчиков.

Наиболее приемлемыми для эксплуатации в озерах и водохранилищах оказались плавающие садки на понтонах (рис. 23), которые конструктивно идентичны садковым линиям, созданным для тепловодных хозяйств. На понтонах (обычно стальные трубы большого диаметра), устанавливаемых вдоль длинной оси садковой линии, прокладываются мостки, связанные с берегом. По ним осуществляется перемещение кормораздатчиков, трактора с тележкой для перевозки рыбы и оборудования, передвижение обслуживающего персонала и т. д. С обеих сторон центрального понтона размещаются садки, обычно изготавливаемые из капроновой дели. Подобная линия в отличие от плавающих садков может эксплуатироваться круглый год. Благодаря этому удлиняется период роста форели, так как она способна питаться и расти и в подледное время при зимних температурах воды, превышающих 3–4oС.

Рис. 23. Плавающий садок на понтоне: 1 – рама из железных труб; 2 – деревянные брусья; 3 – полистироловые плиты в деревянном каркасе; 4 – делевый садок размером 3,5 × 3,5 × 3 м

75

В отличие от стационарных плавающие садки (рис. 22) устанавливаются в водоеме вдали от берега. Они могут размещаться одиночно или группами и закрепляются в местах установки якорными устройствами. Доступ к плавающим садкам возможен только с использованием плавсредств. Это существенно осложняет их эксплуатацию, так как затрудняет доставку кормов, рыбы и т. п. Доступ к садкам становится невозможным при неблагоприятных погодных условиях (сильные ветры, волнение). Плавающие садки, как правило, не эксплуатируются в зимний период, когда водоем покрывается льдом.

Размещение плавающих садков на понтонах не лимитируется большими глубинами: они могут устанавливаться в любых участках водоема, где глубина под садком более 2–3 м. Садки относительно устойчивы к ветровому воздействию. Однако в открытых участках водоемов с обширной акваторией их применение не рекомендуется, так как линии могут разрушаться при сильных ветрах и волнении.

Наибольшее распространение получили плавающие садки, имеющие определенные преимущества перед стационарными (возможность перемещения садков из нелагоприятной зоны в более благоприятную, устойчивый режим эксплуатации при сработке и колебаниях уровня в водоеме-охладителе). Плавучие установки для садкового выращивания рыб изготовляют в виде секций. В зависимости от выбранного принципа обслуживания и механизации производственных процессов секции могут быть трех типов: легкие, средние и тяжелые. Секции тяжелого типа имеют посредине широкую проезжую полосу. Понтоны при этом рассчитаны на нагрузку самоходного шасси или трактора. Соединяются секции жесткими или гибкими креплениями.

Сложность садкового выращивания рыбы в морских условиях заключается в необходимости обеспечить штормоустойчивость садков, а также приспособленность к условиям замерзающих морей в связи с географическими особенностями береговой линии. Обычно садковые хозяйства располагаются у побережья, в заливах, шхерах, фиордах, в местах, защищенных от ветрового и волнового воздействия. Расширение масштабов садковой аквакультуры неизбежно будет связано с освоением открытых морских акваторий. При таких условиях необходимо выбрать рациональные принципы конструкций садков, наиболее приспособленных для выращивания рыб различных видов, а также надводные и подводные средства обслуживания садковых комплексов. Проблема штормоустойчивости садков решается в мировой практике по трем направлениям конструирования садков: погружные, на гибком понтоне и каркасные.

Погружные садки (рис. 24, 25) устанавливаются не на поверхности, а в тех горизонтах воды, где имеются оптимальные условия для роста рыбы. Большую часть времени содержания в воде погружные садки находятся в подводном положении. По мере необходимости (осмотр и сортировка рыбы, отлов рыбы для реализации или пересадки, заправка кормом кормораздатчика и т. д.) садки поднимаются (всплывают) к поверхности и после выполнения необходимых рыбоводных (или ремонтных) операций вновь опускаются на заданную глубину. Специфика размещения погружных садков в водоеме определяет особенности их конструкции. В частности, они снабжены резервуаром с воздухом – кессоном, для того чтобы форель могла заглатывать воздух по мере необходимости. В кессоне также размещается запас корма (до 30 суток и более), раздача которого осуществляется автоматически по заданной программе, и т. д.

Конструкция погружных садков и принципы их эксплуатации первоначально разрабатывались для использования на глубоких озерах. Однако впоследствии садки были апробированы в морских условиях. Погружные садки перспективны для использования в тех озерах и водохранилищах, где имеются участки с глубинами от 15–25 м и более и с оптимальными условиями среды для форели (или других выращиваемых видов рыб). Одна из очень важных особенностей погружных садков – полная независимость от погодных условий (штормов, ледяного покрова), возникающих на поверхности водоема. Это качество чрезвычайно важно при создании форелевых хозяйств на больших озерах и водохранилищах.

В подводном садке возможно создать искусственный воздушный объем при выращивании лососевых рыб.

Применение подводной технологии позволяет: 1. Сохранить рыбу и садки даже в штормовую погоду (при ветре 6–7 баллов).

2. Проводить процесс кормления независимо от метеоусловий. 3. Уменьшить влияние загрязнений от рыбоводной фермы в прибрежной зоне.

4. Выдвинуть рыбоводную ферму в открытое море – зону акватории с лучшей промываемостью.

5. Уйти от поверхностного загрязнения. 6. Регулировать температуру воды маневрированием садка по глубине.

7. Исключить эстетическое «загрязнение» ландшафта, высвободить акватории для туристических нужд.

8. Выращивать холодолюбивых рыб в южных регионах. Возможность круглогодичного выращивания рыбы в таких садках была подтверждена экспериментально.

Другим типом морских садков является конструкция садка на основе гибкого шестигранного понтона (рис. 26), составленного из отрезков резинотканевых труб. Благодаря эластичности резины каркас не разрушается волнением, а форма шестигранника сохраняется за счет избыточного давления в трубах.

Техническая характеристика конструкции гибкого штормоустойчивого садка следующая: длина элемента гибкой рамы – 12–16 м, высота садка – 10 м, допустимая высота волны – до 3 м, допустимая длина волны – 10–30 м, скорость приливоотливного течения – 2 морских узла, глубина места установки – не менее 30 м.

Данный садок наиболее применим в условиях открытого моря и в отличие от садка погружаемо-всплывающего типа более прост в установке и эксплуатации. Результаты его использования для выращивания кижуча в Японии показали высокие эксплуатационные качества и штормоустойчивость.

Морские садки каркасного типа отличаются постоянством формы сети, окружающей объем содержания рыб, во время волнения или течения. На рис. 27 показан плавающий каркасный садок сферической формы. Он собирается на болтах из отдельных алюминиевых элементов. Диаметр садка составляет 6,5 м, объем – 150 м, масса – 800 кг. Изнутри каркас садка затянут алюминиевой сеткой из проволоки диаметром 2,8 мм с ячейками 20 мм.

Внутри садка проходит ось 1, у полюсов которой располагаются два пустотелых поплавка 2. Верхний поплавок объемом 1200 л заполнен пенопластом. Камера внутри нижнего поплавка объемом 970 л сообщается с наружной средой клапаном. У нижнего поплавка к садку крепится якорная цепь. При работе с садком в камеру нижнего поплавка по идущей вдоль оси 1 трубке подается воздух. При этом садок всплывает и поворачивается на 90° так, что ось его располагается горизонтально. В стенке садка имеется раздвижное отверстие 11, обеспечивающее доступ внутрь. На одном из меридианальных элементов каркаса имеется не доходящая до оси сплошная продольная перегородка 9. При вращении садка вокруг горизонтальной оси эта перегородка позволяет собирать скатывающуюся к ней мертвую рыбу, которая затем, попадая через окно 10 в сетчатый отсек 13, удаляется через оборудованное задвижкой отверстие 12 в стенке садка.

Для сортировки рыбы между стенкой и осью вставляется решетчатая перегородка 14, расположенная под углом к корпусу садка. При вращении садка крупная рыба собирается по одну сторону этой пере- городки, мелкая – по другую.

Корм в садок подается по трубке 3 от устройства, установленного на судне 4. Судовое устройство, подающее корм, состоит из бункера 6, дозатора 7, смесителя 8, в котором корм захватывается забортной водой, нагнетаемой насосом 5.

Таким образом, конструкция садка обеспечивает облегчение работы с ним, возможность удаления мертвых рыб, сортировки и кормления рыбы.

В настоящее время садки конструктивно можно разделить на индивидуальные и групповые. Первые предназначены в основном для выращивания сиговых, которым очень важно иметь в рационе достаточно естественного корма. Поэтому садки рационально размещать по акватории водоема (глубина таких садков может доходить до 5–10 м) и позволять рыбе перемещаться в толще вместе с кормовыми организмами во время их суточной миграции, а также выбирать оптимальный, с точки зрения температуры, слой воды.

Садки можно использовать для выращивания растительноядных рыб в водоемах-охладителях или в водоемах южных регионов.

Размеры садков могут быть разные, но на практике максимальные садки имеют размеры 10 × 10 м. Садки большей площади неудобны в обслуживании, имеют значительную парусность. Более удобными в эксплуатации являются садки размером 3 × 4 м.

В качестве поплавков для садков используют трубы диаметром 300–600 мм, 200-литровые металлические бочки, пенопластовые наплава, прикрепляемые к каркасу-раме. Конструкция может быть деревянной (каркас из бруса 12 × 12 или 15 × 15 см). Садок для содержания рыбы может быть сделан из деревянных реек или металлической сетки, но это громоздко и неудобно в обслуживании, а также дорого. Поэтому чаще изготовляют садки из капроновой дели, которые подвешиваются на плавающий каркас. По мере зарастания или заиления они могут убираться, а на их место устанавливаться новые. В летний период частота таких замен может быть один раз в декаду. Раскрой полотна дели при изготовлении садка делается так, чтобы в готовом виде садок имел форму урезанной пирамиды. Привязанные в углы садка по днищу грузы (1,5–3 кг) растягивают садок в толще воды, и он принимает форму строгой усеченной пирамиды.

В местах установки индивидуальные садки крепятся с помощью якорных растяжек на четыре стороны. При подвижном способе садок крепится с одной стороны якорем. Этим достигается и лучший водообмен, и большая обеспеченность рыб естественной пищей. Для поддержания хорошего водообмена садки следует устанавливать на участках водоема с небольшой проточностью. С увеличением скорости течения возрастает расход энергии у рыб. Так, если при скорости плавания 4 см/с сеголетки карпа расходуют 320 мг, то при скорости плавания 12 см/с расход кислорода увеличивается вдвое. В результате повышения обмена веществ возрастает расход кормов и снижается прирост рыбы. Минимальная глубина воды в местах установки садковых линий должна быть не менее 2,5 м.

Вторым видом садков являются садковые секции, или линии (рис. 28, 29).

При строительстве садковых хозяйств стремятся к тому, чтобы садки имели связь с берегом. Поэтому их выстраивают в линию, которой осуществляется обслуживание ячеек-садков. Эти линии могут быть достаточно хорошо механизированы.

Самым важным моментом является выбор подходящего водоёма, вода в котором должна соответствовать минимальным требованиям для содержания форели:

| Показатель воды | Норма | Допустимо |
| --- | --- | --- |
| р Н | 7-8 | 6,5-8 |
| щелочность мг | до 1,6 | 5 |
| жёсткость | 8-11 | 29 |
| цветность | 10-20 | 30 |
| Окисляемость мг/л |
| бихроматная | 25-40 | до 70 |
| перманганатная | до 10 | до 15 |
| Азот мг/л |
| нитрат | до 0,5 | 1 |
| нитрит | до 0,05 | 0,1 |
| альбумин | до 0,5 | 1 |
| аммоний | до 0,5 | 1 |
| Содержание железа мг/л |
| температура, °C | до 19 | до 24 |
| общее | до 1 | 5 |
| закисное | до 0,1 | 0,5 |
| хлориды | до 5 | 36 |
| фосфаты | до 0,05 | 2 |
| сульфаты | до 5 | 100 |
| кислород, мг/л | 9-10 | 7,5 |
| прозрачность, м | 1,4-1,7 | до 0,5 |
| двуокись углерода | 5-10 | до 30 |
| аммиак | 0,01-0,06 | до 0,1 |

Нормы выращивания в садках радужной форели

| Показатель | Сеголетки | 1 год(зимой) | 2 года | 3 года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Средняя масса, грамм |
| посадка | 0,1 0,3 | 10 5 | 12 16 20 40 | 80-120 |
| вылов | 10 10 | 20 9 | 80 118 128 200 | 350-500 |
| Плотность посадки особей, тыс. шт/м3 | 1-1,2 0,8-1 | 0,42 0,84 | 0,35 0,25 0,2 0,1 | 0,15-0,05 |
| Выживаемость особей, % | 50-70 90 | 90 | 90 90 90 95-97 |  |
| кормление, количество в день | 12-16 8-12 | 2-4 2-4 | 8-10 8-9 8 8-7 | 8-6 |